## Slide 1: 数字逻辑实验装置_积木式
模块种类
  电源模块
  七段数码管模块
  可编程逻辑器件模块
  通用逻辑器件模块
  开关和发光二极管显示模块
  微动开关和时钟模块

## Slide 2
本模块的功能是为其他模块供电，也就是提供电源输出，模块上没有插线孔，当电源模块与其他模块连接时就可以通过四边自带的弹簧针供电了。模块上带有拨动开关和一个 LED 发光二极管（D1），当开关打开时，电源模块对外供电，发光二极管点亮。
5V 电源线包括一个电源头和一根 USB 线，电源头为 +5V 输出，一般可以直接使用手机自带的充电头。USB 线有两种，一种是标准的方头 USB 线，可以插入电源模块上，给电源模块供电；另一种是带连接器的 USB 线，连接器可以直接通过磁铁吸到接到各种模块四边上，为模块供电。
电源模块

## Slide 3
• 本模块有4 个 LED 发光二极管和 4 个拨动开关。每一个发光二极管和拨动开关都有对应的插线孔，使用连接线可以将插线孔与其他电路进行连接。
• 当发光二极管上面的插线孔输入的是高电平时，LED 发光二极管点亮，反之熄灭。
• 当拨动开关处于 0 的位置时，则开关上面的插线孔向外输出低电平，反之输出高电平。
注意：本模块上的拨动开关没有带去抖功能，拨动时的瞬间输出波形不是十分稳定，不建议用于时钟或者复位信号。
发光二极管及开关模块

## Slide 4
• 模块有三个部分，时钟信号，微动开关以及一个10K 电阻用于实验。
• 时钟信号：提供了1M、2M、4M、8M、16M 5种时钟频率，通过用连接线从插线孔可以向外输出对应频率的时钟信号。
• 两个微动开关（自复位），分别是 CLK 和 RST，平时保持低电平（即逻辑0），按下时为高电平（即逻辑1），可以通过手去按动开关产生一次高低电平的变化，可以理解为手动产生一次时钟脉冲，这两个开关都自带了一定的防抖电路。
• 为与非门测试实验还提供了一个 10K 的下拉电阻，此电阻的一端连接到一个插线孔（标识为R），另一端已经直接接地，当电路中需要使用这个电阻时，通过插线孔R连接到电路当中即可。
微动开关及时钟模块

## Slide 5
模块包含了 3 组七段数码管，模块自带七段数码管译码功能，每个数码管上面有 4 个输入插线孔，依次标识为1 2 4 8，高位为8，按照 8421 码输入，数码管即可显示相应的数字（只能显示 0-9，不能显示 A-F）。
注意：不用的高位插线孔应该置零（接地）不能悬空，否则显示不正确。
带译码的七段数码管模块
无译码的七段数码管模块
模块包含了 3 组七段数码管，没有译码功能，每个数码管相当于七个发光二极管的组合，因此需要七个控制端来控制数码管的显示，相应的插线孔为：a b c d e f g，对应关系如图所示（小数点 dp 没有连接）
模块采用的七段数码管为共阴的（即发光二极管的负极接在一起），只要在插线孔上输入高电平，相应的数码段就会变亮，反之熄灭。

## Slide 6
模块中间安装有14脚双列直插的黑色管座，可以将14脚的芯片安装在上面，管座四周分布了14个通用插线孔（台阶插座）、一个电源+VCC 插线孔、一个地线 GND 插线孔，每个管脚都对应引出到一个插线孔上，每个孔位名称与芯片的引脚号是一一对应的关系。可以使用连接线将各个孔位与其他模块进行连接，搭建形成所需电路。正放模块时管座的左下角始终对应芯片的1号脚。
提醒：将芯片插入管座的时候请一定注意芯片方向与管座一致，插反了上电可能会烧毁芯片！！
注意：插入器件时请垂直插入管座，防止管脚没插入或者被折弯，造成接触不良。
插入芯片后芯片并没有供电，需要使用连接线连接芯片电源引脚对应的接线孔到+VCC接线孔，同样的芯片的接地引脚到GND接线孔。如74LS00的电源、地接线如上图
14脚、16脚器件模块
1脚
缺口

## Slide 7
模块的主芯片是一片可编程逻辑器件 FPGA，型号为 XC7A35TFGG484，共有 33,280 个逻辑单元。
• FPGA 左下方的 2x7 插座是 JTAG 下载插座，可以连接相应的下载器，将综合后的比特流文件从 PC 端下载到 FPGA 当中。
• FPGA 左上方的芯片是一片 SRAM 芯片，供内存实验使用。
• 模块右边的接插孔用于连接其他模块，CLK接插孔用于连接外部输入的时钟，IO0接插孔用于连接外部输入的复位信号，IO1至IO20为通用接插孔，可以作为输入也可以作为输出。
可编程模块 (XC7A35)

## Slide 8: CD4011 四2输入与非门
CD4011
芯片
74LS00 四2输入与非门
74LS00
芯片
引脚号排列：正读双列直插式集成电路型号，左下角引脚为1，按逆时针方向引脚依次增加，左上角引脚号最大
VDD（或VCC）接5V电源，GND接地
CD4011 器件引脚图
74LS00 器件引脚图
1脚
缺口
1脚
缺口

## Slide 9: 实验内容
1. 测量CMOS与非门CD4011的平均延迟时间
2. 测量CMOS与非门CD4011的电压传输特性
3. 测量TTL与非门74LS00的电压传输特性
4. 测量TTL与非门74LS00的平均延迟时间
要求：
实验1和2 必做，实验3和4 选做。
实验2和3 只要求测出电压传输特性曲线，VOFF、VON等等具体值不要求测量。

## Slide 10
CD4011平均延迟时间的测量
vI
1MHz TTL方波
取自内置的信号发生器
vO
50%
50%
图b
图a
探头用“x10”档，同时在示波器上要设置探头衰减常数为10:1
TTL方波未调好前，不要接入芯片
示波器和被测电路共地
用示波器的CH1和CH2通道双
踪显示输入、输出波形
CH1
CH2

## Slide 11
探头用“x10”档（注意：同时在示波器上要设置探头衰减常数为10:1）
参照实验 1 的内容，使用信号发生器产生1MHz的TTL方波（调好后接到实验电路中）
连接电路，将方波作为与非门的输入，用示波器的 CH1（通道 1）和 CH2（通道 2）探头分别接入输入和输出
CD4011平均延迟时间的测量

## Slide 12: CD4011平均延迟时间的测量
4. 接通电路开关，按下Auto Scale（自动调整）键，就会看到通道2的波形和通道1的波形，并且是反相的
5. 按测量Meas按键->在测量菜单里，按类型软键->选延迟时间；按设置软键，在测量设置菜单里，源1选1，选上升沿； 源2选2，选下降沿->按 Back按钮返回上一级测量菜单，按添加测量软键，即可得到tPHL；再按设置软键，在测量设置菜单里，源1选1，选下降沿； 源2选2， 选上升沿-> 按Back按钮返回上一级测量菜单，按添加测量软键，即可得到tPLH
平均延迟时间 tpd＝(tpHL＋tpLH)/2

## Slide 13: 74LS00平均延迟时间的测量
注意：
输入Vi为2MHz TTL方波
测量方法与上页ppt略有不同

## Slide 14: 电压传输特性
VOH
VI
VOHmin
VOLmax
VOLmax
VOFF
VON
VOHmin
VNL
VNH
VO
VOL
0
CD4011 4.95V
74LS00 2.7V
CD4011 0.05V
74LS00 0.4V
高电平噪声容限电压 VNH=VOHmin-VON
低电平噪声容限电压 VNL=VOFF-VOLmax
对于CMOS与非门，电压传输特性曲线很陡，VOFF和VON 非常接近。

## Slide 15: 电压传输特性的测量
vI
vO
RL
10K
100Hz，0-5V的三角波
取自内置的信号发生器输出端口
1
2
3
0V
t
5V
CH1
CH2
探头用“X1”档，同时在示波器上要设置探头衰减常数为1:1
三角波信号未调好前，不能接入芯片
示波器和被测电路共地
通道CH1接vI，通道CH2接Vo
时基模式：YT模式切换到XY模式

## Slide 16
注意事项
芯片的引脚要垂直插入插座（插到底）
不要忘记给芯片接电源和地
不许带电接插线及更换元件

## Slide 17: 实验完毕
关闭仪器电源及电源接插板开关
整理示波器探头
整理桌面杂物
将仪器设备放整齐
将椅子推入实验桌下面